## Slide 1
Ejercicio 2
Representación en Punto Fijo
Conversión entre punto fijo y punto flotante
Sistemas de Procesamiento Digital de Señales

## Slide 2
Objetivos del Ejercicio
1
Función fx2fp()
Convierte un número en punto fijo a punto flotante
2
Función fp2fx()
Convierte un número en punto flotante a punto fijo
3
Verificación
Comprobar que b = fx2fp( fp2fx( 2.4515 ) ) recupera el valor original
4
Comparación
Analizar la precisión para Q23.8 y Q21.10

## Slide 3
¿Qué es el formato Q?
Formato Qm.n
m = bits para la parte entera n = bits para la parte fraccionaria Total: 32 bits (int32_t) Factor de escala: 2^n
Comparación de formatos
Formato | Rango | Precisión
Q23.8 | −8M … +8M | 1/256 ≈ 0.0039
Q21.10 | −2M … +2M | 1/1024 ≈ 0.001
fp2fx: valor_fx = (int)(valor_float × 2ⁿ) fx2fp: valor_float = (float)valor_fx / 2ⁿ

## Slide 4
Implementación en C
float fx2fp(int32_t valor, char n) {
float resultado;
resultado = (float)valor /(1<<n);
return resultado;
}
int32_t fp2fx(float valor, char n) {
int32_t resultado;
resultado = (int32_t)(valor * (1<<n));
return resultado;
}
// Verificación b = fx2fp(fp2fx(2.4515, 4), 4);

## Slide 5
Resultados y Comparación
Valor original: 2.4515
Formato | n (frac. bits) | Valor recuperado | Error
Q3.4 | 4 | 2.437500 | 0.013985
Q23.8 | 8 | 2.449219 | 0.002281
Q21.10 | 10 | 2.451172 | 0.000328
Conclusión: A mayor cantidad de bits fraccionarios, mayor precisión. Q21.10 ofrece una precisión ~7x mejor que Q23.8 para representar 2.4515, con un error de sólo 0.000328.

## Slide 6
Conclusiones
1
Las funciones fx2fp() y fp2fx() se implementan con solo dos operaciones: escalar y castear.
2
La conversión introduce error de cuantización: el valor 2.4515 no es representable exactamente en Q23.8 ni Q21.10.
3
Q21.10 tiene mayor precisión (×4 más bits fraccionarios), reduciendo el error en ~7x respecto a Q23.8.
4
Al aumentar n se gana precisión pero se reduce el rango dinámico representable.
5
Elegir el formato Q correcto es un balance entre precisión y rango según la aplicación DSP.