## Slide 1
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
Representación Finita
de Números Reales en
PUNTO FIJO
Control y Sistemas · Unidad 1.B
Representación Qm.n
Aritmética C2
Overflow & Underflow
Redondeo
DSP

## Slide 2
¿Por Qué Punto Fijo?
Es imposible representar infinitos números reales con un número finito de bits.
El programador debe elegir la representación más adecuada para cada aplicación.
Punto Flotante
✓ Ventajas
· Alto rango dinámico
· Precisión uniforme relativa
· Manejo automático
✗ Desventajas
· FPU costosa en HW
· Lento en MCU/DSP sin FPU
· Alto consumo
Punto Fijo
✓ Ventajas
· Sin FPU necesario
· Rápido en DSP/MCU
· Bajo consumo
· Determinístico
✗ Desventajas
· El programador gestiona escala
· Riesgo de overflow/underflow
· Diseño cuidadoso
Enteros
✓ Ventajas
· Muy simple
· Nativo en CPU
· Sin overhead
✗ Desventajas
· Solo valores enteros
· Sin fracciones
· Limitado

## Slide 3
Notación Qm.n — Estructura del Número
bₘ
bₘ₋₁
...
b₁
b₀
·
b₋₁
b₋₂
...
b₋ₙ
1 bit signo
← m bits parte entera →
← n bits parte fraccionaria →
Valor = −bₘ·2ᵐ + Σᵢ₌₀ᵐ⁻¹ bᵢ·2ⁱ + Σᵢ₌₁ⁿ bᵢ·2⁻ⁱ
Propiedades clave:
Total de bits (N)
m + n + 1
Rango
−2ᵐ hasta 2ᵐ − 2⁻ⁿ
Precisión (LSB)
2⁻ⁿ
Rango dinámico
≈ 6.02·(N−1) dB → ~6 dB por bit

## Slide 4
Ejemplos de Formatos Qm.n
Ejemplo: Q1.1 (3 bits, signo + 1 entero + 1 fracción)
Binario
Decimal
00.0
0.0
00.1
+0.5
01.0
+1.0
01.1
+1.5
10.0
−2.0
10.1
−1.5
11.0
−1.0
11.1
−0.5
Formatos comunes en DSP:
Q0.15 (Q15)
16 bits
Rango: −1 a +0.99997
Precisión: 2⁻¹⁵ ≈ 3×10⁻⁵
Uso: Coeficientes de filtros
Q3.12
16 bits
Rango: −8 a +7.9998
Precisión: 2⁻¹² ≈ 2.4×10⁻⁴
Uso: Señales moderadas
Q0.31 (Q31)
32 bits
Rango: −1 a +0.99999…
Precisión: 2⁻³¹ ≈ 4.7×10⁻¹⁰
Uso: Alta precisión
Q15.0
16 bits
Rango: −32768 a +32767
Precisión: 1 (entero puro)
Uso: Índices, contadores
Todos tienen 90.3 dB de rango dinámico (16 bits)

## Slide 5
Conversión: Float ↔ Fixed Point
Clave: un número en Qm.n es un entero con signo multiplicado por 2⁻ⁿ (el factor de escala)
Float → Fixed (cuantización)
// x real → X entero Q X = (int)(x * (1 << n)); // Equivalente pero ineficiente: X = (int)(x * pow(2, n));
Fixed → Float (interpretación)
// X entero Q → x real x = (float)X / (1 << n); // Equivalente pero ineficiente: x = (float)X * pow(2, -n);
Ejemplo: convertir x = 0.75 a Q1.14 (16 bits, n=14)
Paso 1
Calcular factor de escala
2¹⁴ = 16384
Paso 2
Multiplicar
0.75 × 16384 = 12288.0
Paso 3
Truncar/redondear a entero
X = 12288 (0x3000)
Paso 4
Verificar: 12288 / 16384 =
0.75 ✓

## Slide 6
Suma en Complemento a 2 — Overflow
📐
Sumar dos números de N bits puede producir hasta N+1 bits de resultado
📊
La parte fraccionaria NO crece — solo puede crecer la parte entera en 1 bit
⚠️
Si los dos bits más significativos del carry son DISTINTOS → OVERFLOW
💥
El overflow produce una caída en escalera (rollover): resultado completamente erróneo
Ejemplo sin overflow:
carry: [1 1] 1 1 1
+15 = 0000 1111
-5 = + 1111 1011
─────────────────
+10 = 0000 1010 ✓
carries iguales = OK
Ejemplo CON overflow:
carry: [0 1] 1 1
+7 = 0111
+3 = + 0011
──────────────
-6 = 1010 ✗ INVÁLIDO
carries distintos = OVERFLOW!

## Slide 7
Soluciones al Overflow
① Acumulador Largo
Usar un acumulador más ancho que los sumandos:
· 2 sumandos de N bits → N+1 bits
· s sumandos de N bits → N + log₂(s) bits
Ejemplo: sumar 256 números de 8 bits:
8 + log₂(256) = 8 + 8 = 16 bits
int32_t a[K];
int64_t c = 0; // acumulador 64 bits
for (i=0; i<K; i++)
c = c + (int64_t) a[i];
✓ Evita completamente el overflow
② Saturación (Clipping)
No evita el overflow, pero sí el rollover catastrófico.
· Limita el resultado al máximo/mínimo representable
· Introduce no-linealidad pero evita discontinuidades
· Requiere igualmente acumulador más largo internamente
int32_t saturate(int64_t x) {
if (x > INT32_MAX)
return INT32_MAX;
if (x < INT32_MIN)
return INT32_MIN;
return (int32_t)x;
}
⚡ Sin saturación: rollover → señal completamente corrupta
✓ Con saturación: al límite, pero sin discontinuidad

## Slide 8
Multiplicación, Underflow y Redondeo
Multiplicar dos números de N bits → resultado de hasta 2N bits. En Qm.n: se DUPLICAN los bits de la parte fraccionaria.
¿Qué es el Underflow?
El resultado de la multiplicación es
MENOR que la precisión 2⁻ⁿ.
Ejemplo en Q0.3 (precisión = 1/8):
(1/4) × (1/2) = 1/8 ← límite OK
(1/4) × (1/4) = 1/16 ← UNDERFLOW!
Al truncar los n bits extra → resultado = 0
Esquemas de Redondeo (al almacenar N bits):
TRUNCAMIENTO (floor)
Redondeo hacia −∞. Simplemente descarta los n bits inferiores.
a = (int32_t)(X >> n);
Error: [−2⁻ⁿ, 0] → sesgo negativo
REDONDEO AL MÁS CERCANO
Suma mitad de precisión y luego trunca:
y = Q(x + 2⁻⁽ⁿ⁺¹⁾)
a = X + (1 << (n-1));
return (int32_t)(a >> n);
Error: [−2⁻ⁿ/2, +2⁻ⁿ/2] → sin sesgo (unbiased)
Ej: Q3 × Q3 → Q6 → Q3
(1/2) × (−3/8) = −3/16
Binario: 0.100 × 1.101
Resultado 8 bits: 11.110100
Acumulador: 1.1110100 → Qm.6
Memoria (4 bits): 1.110 = −1/4
Error: −3/16 − (−1/4) = +1/16

## Slide 9
Operación MAC y Desplazamientos
MAC: Multiply-Accumulate (el corazón del DSP)
c = Σᵢ aᵢ · bᵢ → Convolución, filtros FIR/IIR, correlación, FFT
int32_t a[K], b[K];
int64_t c = 0; // acumulador grande evita overflow
for (i=0; i<K; i++)
c = c + ( (int64_t)a[i] * (int64_t)b[i] ); // cast antes de multiplicar!
Los DSP ejecutan MAC en hardware: 1 ciclo de clock. Los acumuladores tienen bits de guarda adicionales y esquemas de redondeo automáticos.
Desplazamientos: Lógico vs Aritmético
Shift Left (<<n)
× 2ⁿ
Antes:
0 1 0 1 0 0 1 1
Después:
1 0 1 0 0 1 1 0
Se pierden bits por la izquierda
Shift Right Lógico (>>n)
÷ 2ⁿ (sin signo)
Antes:
1 0 1 0 0 1 1 1
Después:
0 1 0 1 0 0 1 1
Rellena con 0 — INCORRECTO para negativos en C2
Shift Right Aritmético
÷ 2ⁿ (con signo)
Antes:
1 0 1 0 0 1 1 1
Después:
1 1 0 1 0 0 1 1
Preserva el bit de signo — CORRECTO para C2

## Slide 10
Resumen: Hoja de Referencia Rápida
Concepto
Fórmula / Regla
Notas
N bits totales
N = m + n + 1
1 bit signo + m entero + n fracción
Rango
[−2ᵐ, 2ᵐ − 2⁻ⁿ]
Simétrico excepto por el mínimo
Precisión (LSB)
2⁻ⁿ
Mínimo incremento representable
Rango dinámico
≈ 6.02·(N−1) dB
Regla: ~6 dB por bit útil
Float → Fixed
X = round(x × 2ⁿ)
Usar 1<<n en lugar de pow()
Fixed → Float
x = X / 2ⁿ
Cast a float ANTES de dividir
Suma: overflow si...
2 carries MSB distintos
Usar acumulador N+1 bits
Saturación
clamp(resultado, MIN, MAX)
Evita rollover, permite no-linealidad
Multiplicación
N × N → 2N bits
Se duplican bits fraccionarios
Truncamiento
X >> n
Sesgo negativo, error [−2⁻ⁿ, 0]
Redondeo
(X + (1<<(n-1))) >> n
Sin sesgo, error [−½·2⁻ⁿ, ½·2⁻ⁿ]
Shift left n
× 2ⁿ
Puede producir overflow
Shift right n (aritmético)
÷ 2ⁿ, preserva signo
¡Usar aritmético para negativos!